## Slide 1: ストレージの最新動向
ITソリューション塾・第23期
2016年11月9日

## Slide 2: データ量の爆発的増大
Data Lake
非構造化データ／オブジェクトストア
ETL
解析に必要なデータ
を選別・抽出
DWH
Data Warehous
アナリティクス
BI
Business Intelligence
全てのデータを収集
業務アプリケーション
Webアプリケーション
IoTアプリケーション
AI
Artificial Intelligence
Data Lake(Big Data)を解析し
規則や構造、関係性を探索

## Slide 3: アーキテクチャーから見るストレージの違い
コントローラー
コントローラー
コントローラー
性能
性能
CTL
CTL
CTL
CTL
CTL
CTL
CTL
CTL
CTL
CTL
CTL
スケールアップ・アーキテクチャ
スケールアウト・アーキテクチャ
CTL
容量
容量
CTL
CTL
CTL
CTL
CTL
CTL
共有メモリー
サーバー・アクセス
密結合型スケールアウトアーキテクチャー
「基礎から学べる！最新ストレージ技術と選択ガイド」を参考に作成 http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/14/100700086/
コントローラー性能が
ボトルネック

## Slide 4: アーキテクチャーから見るストレージの違い
要件／方式 | スケールアップ | スケールアウト | 
 |  | 密結合型 | 疎結合型
拡張方式 | ディスクドライブの増設 | ノード単位の増設(*1) 容量と性能が同時に拡張可能 | ノード単位の増設 容量と性能が同時に拡張可能
性能上限 | コントローラ性能が上限 | ノード数の上限 | ノード数の上限
性能特性 | レスポンスタイムが短い ランダムI/Oに強い | レスポンスタイムが短い ランダムI/Oに強い | レスポンスタイムが長い シーケンシャルI/Oに強い
コントローラー 障害時影響 | 50％の性能低下 | 1/Nの性能低下 （N=コントローラ数） | 1/Nの性能低下 （N=ノード数）
容量規模 | 中規模（目安：数百テラバイト） | 大規模の対応が可能 | 大規模の対応が可能
適用シーン | データベース、仮想環境、ファイルサーバー、グループウェアなど多目的での利用が可能 | ミッションクリティカル基幹業務 | 大規模ファイルサーバー、デジタルメディアコンテンツ保管、ビデオサーベランスなど
「基礎から学べる！最新ストレージ技術と選択ガイド」を参考に作成 http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/14/100700086/

## Slide 5: サーバー・ベースド・ストレージ
専用
ストレージ
デバイス
論理
ストレージ
デバイス
汎用サーバーのストレージを束ねて
ひとつの共有ストレージとして扱う
ストレージ・アレイなどの専用デバイスで
共有ストレージを実現する
専用デバイスによる共有ストレージ
サーバーベースド・ストレージ
高価だが高速
安価で低速だが拡張性が高い
「基礎から学べる！最新ストレージ技術と選択ガイド」を参考に作成 http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/14/100700086/

## Slide 6: アクセス方式の違いから見るストレージ
ブロック・ストレージ
ファイル・ストレージ
ファイル単位
オブジェクト・ストレージ
ID
ID
ID
ID
ブロック単位
オブジェクト単位
ストレージの拡張性：〇
レスポンスタイム ：◎
主な用途 ：
  データベース
  仮想環境
  基幹業務システムなど
ストレージの拡張性：〇
レスポンスタイム ：〇
主な用途 ：
  ファイルサーバー（NAS）
  仮想環境
  データアーカイブなど
ストレージの拡張性：◎
レスポンスタイム ：△
主な用途 ：
  デジタルコンテンツ保存
  オンライン・ストレージ
  データアーカイブなど
NFS,CIFS,SMB
FC,FCoE,iSCSI
HTTP/HTTPS
IPネットワーク
IPネットワーク
高速ネットワーク
(SANなど)
「基礎から学べる！最新ストレージ技術と選択ガイド」を参考に作成 http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/14/100700086/

## Slide 7: アクセス方式の違いから見るストレージ
ブロック・ストレージ
ファイル・システム
ブロック単位（4KB/8KB）で区分し、ファイル・システムでファイルとブロックを紐付け。
ローカル・ストレージと同様に高速でアクセスできることを目的とする。
ファイル・ストレージ
認証サーバー介し権限を確認
プロトコルの違いを変換
ブロック・ストレージに比べオーバーヘッドが大きくアクセスに時間はかかる。
複数ユーザーとのファイル共有（NAS）を目的に使われる。
7
オブジェクト・ストレージ
オブジェクトID
HTTP/HTTPSでオブジェクトをストレージへ送信
メタデータ
ノード追加により容易に容量を追加でき、非常に拡張性が高い。階層構造がないため制限なく無数のコンテンツを保管することができる。変更頻度が少ないデータや膨大なデータ保管に向いている。アーカイブ（長期保存）には最適。
ファイル名
ファイルサイズ
作成日付
患者名
患者ID
診療科
主治医など
「基礎から学べる！最新ストレージ技術と選択ガイド」を参考に作成 http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/14/100700086/

## Slide 8: ストレージの市場動向（１）
HDDの出荷台数は減少傾向、一方で容量は今後とも拡大する。

## Slide 9: ストレージの市場動向（２）

## Slide 10: ストレージ性能の推移
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1980
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5MB
容量 倍
速度 ４ 倍
20
アクセス性能
1.2倍
3600
rpm
15000
rpm
T byte

## Slide 11: CPUとストレージのパフォーマンス
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
T byte
CPU性能×100倍
ストレージ性能×1.2倍
パフォーマンス・ギャップ
両者のギャップを埋める手段として注目される
フラッシュ・ストレージ

## Slide 12: フラッシュ･ストレージ／今後の展開とその分類
大容量化の限界
高速化の限界
低消費電力化の限界
サーバーサイド・フラッシュ
(PCIeフラッシュ)
オールフラッシュ・ストレージ・アレイ
ハイブリッド・ストレージ・アレイ
サーバー内のPCIe（PCI Express）ポートに直接接続する、ボード型のフラッシュストレージ製品。「ホストフラッシュ」と呼ばれることも。サーバー内のPCIeポートに直接接続するので、他のサーバーとの共用はできない。
ストレージアレイ内の記憶装置が、すべてフラッシュメモリで構成されたフラッシュストレージ製品。
ストレージアレイ内の記憶装置が、フラッシュメモリとHDDの混在状態で構成されたフラッシュストレージ製品。HDDと混在することでオールフラッシュアレイよりもデータ容量を増やせる。
フラッシュ・ストレージ
長期・大容量保存
高速IO性能
HDD互換・PC

## Slide 13: フラッシュ･ストレージ／性能比較と用途
SRAM
キャッシュ
DRAM
ミリ秒(10-3)
マイクロ秒(10-6)
ナノ秒(10-9)
3桁の違い
百IOPS
数万IOPS
数百万IOPS
メモリー速度に近いIO速度
仮想化 (サーバーやデスクトップ)
データ分析
デーベース処理

## Slide 14: フラッシュ･ストレージ／提供される価値
大量アクセス+高速応答
現状のHDDストレージによる対応
メモリー
分散キャッシュ
シャーディング
大規模分散処理
(NoSQL)
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
サーバー台数増加
ライセンス増加
保守負担増大
CPU
フラッシュストレージによる対応
メモリー
フラッシュ・ストレージ
アレイ
DBサーバー集約により台数の大幅削減
ソフトウェア・ライセンスの削減
メンテナンスの簡素化
高速接続: PCIe,InfiniBand,FCなど
CPU

## Slide 15: フラッシュ･ストレージ／ 普及の背景
大量アクセス+高速応答
フラッシュの容量当たり単価が高くHDDとの差がなかなか縮まらなかった。
フラッシュストレージの特性に起因する信頼性が問題視された。
HDDのIF(ATA,SATAなど)が普及しフラッシュの特性を活かした仕組みの普及が阻害されていた。
エラー訂正や障害対策の機能がソフトウェア、ファームウェアで対応できるようになり、書き換え回数上限や耐障害性の懸念がほぼ払拭
コンシューマー市場での普及により容量当たり単価が大きく低下（普及の基準とされていた「1GB当たり単価1ドル未満」を2012年に達成）
業務アプリケーションやDBのインメモリー技術などストレージ以外でも進化
高速
（HDDの1000倍）
高密度
（設置面積）
低消費電力

## Slide 16: インメモリー・データベース
ソフトウェアとして提供される場合と
アプライアンスとして提供される場合
ハードディスクなどの不揮発性媒体である
二次記憶（ストレージ）にリアルタイムで
データの永続化を行わない
リセットや電源が切断されても
ログとスナップショットからデータを復元
DBMS
揮発性メモリー(DRAM)
スナップ
ショット
ログ
データ更新
定期的
セーフ
ポイント
SAP HANA, IBM solidDB
Oracle TimeTen, Altibase
・・・
DRAMなどの揮発性メモリーの
一次記憶（主記憶装置）に
データを保持・処理
データ

## Slide 17: デュアル･フォーマット・データベース
揮発性メモリー(DRAM)
DBMS
データ
In-Memory DB
Database 12c
リアルタイム統合データベース
基幹業務(ERP)+分析業務(BI)
行単位で処理
列単位で処理
行指向
データベース
(一般的なRDB)
列指向
データベース
(DWH)
業務トランザクション処理
OLTP
(Online Transaction Processing)
頻繁にデータを追加・更新
分析・レポーティング処理
OLAP
(Online Analytic Processing)
大量にデータを検索・集計
自動同期
データ
ストレージ