## Slide 1
AI用プロセッサの動向
株式会社アプライド・マーケティング
大越 章司
shoji@appliedmarketing.co.jp

## Slide 2: AI処理を高速化するためのプロセッサ
Notes: https://japan.zdnet.com/article/35118787/
https://www.publickey1.jp/blog/18/googletpu_30googlegoogle_io_2018.html

## Slide 3: 急増するAI専用プロセッサ
 | CPU | GPU | FPGA | ASIC
学習用 （サーバー） | Intel Xeon Phi Knight Mill |  |  | Google TPU (2,3) Intel Nervana Wave Computing
学習・推論 （サーバー） |  | NVIDIA Tesla v100 AMD Vega10 |  | Graphcore
推論 （サーバー） |  |  | Microsoft Brainware Baidu SDA DeePhi Tech | Google TPU (1)
推論 （デバイス） | Apple A11 Kirin ARM | NVIDIA Xavier | Teradeep DeePhi Tech | Thinci DNN Engine KAIST DNPU
日経XTECH記事より
Notes: http://tech.nikkeibp.co.jp/it/atclact/active/17/100300161/100300002/

## Slide 4: 人工知能・機械学習・ディープラーニングの関係
1950年代
1960年代
1970年代
1980年代
1990年代
2000年代
2010年代
人工知能
Artificial Intelligence
機械学習
Machine Learning
深層学習
Deep Learning
人間の”知能”を機械で
人工的に再現したもの
人工知能の研究分野のひとつで
データを解析し、その結果から判断や予測を行うための規則性やルールを見つけ出す手法
脳科学の研究成果を基盤にデータの分類や認識の基準を人間が教えなくても、データを解析することで、自ら見つけ出すことができる機械学習の手法
データ
アルゴリズム
規則性やルール
遺伝アルゴリズム、エキスパートシステム、音声認識、画像認識、感性処理、機械学習、ゲーム、自然言語処理、情報検索、推論、探索知識表現、データマイニング、ニューラルネット、ヒューマンインターフェース、プランニング、マルチエージェント、ロボット

## Slide 5: 深層学習の計算処理に関する基礎知識
人工知能の
2つの処理
ビッグデータを使ってニューラルネットワークを訓練する
学習
訓練
訓練されたニューラルネットワークを使って画像認識や判断を行う
推論
学習/訓練には膨大な計算能力が必要
推論には学習ほどの計算能力は不要
計算自体は単純で精度も低い積和演算の繰り返しだが、計算の数が膨大

## Slide 6: AI = 膨大な計算が必要、しかし計算は単純
Σ
φ
重み付け
された入力
出力
入力の総和
評価関数
ニューラルネットワークの学習と推論を比べると、推論には8ビット程度の精度があれば良く、計算負荷も低い。学習には16-32ビットの精度が必要で、計算負荷も桁違いに高い。

## Slide 7: 学習と推論
学習/訓練
学習データ
何度も繰り返して重みを調整
学習データを使ってニューラルネットワークが正しい判断を下せるよう重みを調整
調整箇所が膨大にあり、何度も繰り返し計算しなければならない
16～32ビットの精度が必要
学習/訓練
実際の
データ
認識
識別
判断
学習済み（重みの付けられた）ニューラルネットワークに実際のデータを入力して判断させる
計算は多いが、繰り返し計算は不要
精度は8ビットで十分
できあがったモデル

## Slide 8: GPUは何故ディープラーニングに使われるのか
Notes: http://videocardz.net/nvidia-tesla-p100/

## Slide 9: データセンター向けGPU
CUDAコア：5,120基
Tensorコア：640基
（120TFLOPS）
210億トランジスタ
ダイサイズ：810mm2
製造プロセス：12nm
72億トランジスタ
ダイサイズ：456mm2
製造プロセス：14nm
Broadwell-EP：24コア
（2016年）
Notes: https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/kaigai/1076333.html
https://northwood.blog.fc2.com/?no=8499
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/kaigai/1059175.html

## Slide 10: GoogleがAI 処理専用プロセッサ「TPU」を発表
2016年5月発表
人工知能の「推論」を高速に実行する専用プロセッサ
（8ビット精度）
GPUなどよりも最大30倍高速で、エネルギー効率は最大80倍

## Slide 11: TPUの進化
第一世代TPU
2016年
第二世代TPU
2017年
第三世代TPU
2018年
GPUの30倍の性能、80倍のエネルギー効率
人工知能の「推論」に特化
計算精度は8ビット
計算精度を16ビットに増強
サーバー側での学習への適用が可能に
精度向上のため、処理能力はTPU1の半分
第二世代TPUの8倍の処理能力
液冷によって実装密度を向上

## Slide 12: クライアント側でのAI処理（推論）
音声認識
自然言語処理
画像認識
顔認識・顔認証
周囲の状況を把握
認知・判断
状況予測・判断
不審者の検知

## Slide 13: Apple A11 Bionic
CPU
ISP
Neural
engine
GPU
SRAM
DRAM
※想像図

## Slide 14: ARMのAIアーキテクチャ
ARM DynamIQ
Arm ML
（Machine Learning）
Arm OD
（Object Detection）
2017年3月発表
CPUクラスタの規模を最大8コアに拡張
ヘテロジニアスマルチコア構成が可能
AI/ML「にも」有効
モバイルデバイス上での機械学習を高速化
毎秒4.6兆回以上の演算（4.6TOPs）が可能
画像認識に特化
60 fps（フレーム/秒）のフルHD映像をリアルタイムに検知
監視カメラなどへの応用（IoT）
Arm MLとArm ODを組み合わせることで
高性能かつ電力効率の高い人物検出・認識ソリューションを実現

## Slide 15: 自動運転用SoCのサンプル出荷を開始
8コアCPU（ARM）
512コアVolta GPU
320TOPS