## Slide 1: ストレージの最新動向
ITソリューション塾・第20期
2015年11月10日

## Slide 2: データ量の爆発的増大
Data Lake
非構造化データ／オブジェクトストア
ETL
解析に必要なデータ
を選別・抽出
DWH
Data Warehous
アナリティクス
BI
Business Intelligence
全てのデータを収集
業務アプリケーション
Webアプリケーション
IoTアプリケーション
AI
Artificial Intelligence
Data Lake(Big Data)を解析し
規則や構造、関係性を探索

## Slide 3: ストレージの市場動向（１）
HDDの出荷台数は減少傾向、一方で容量は今後とも拡大する。

## Slide 4: ストレージの市場動向（２）

## Slide 5: ストレージ性能の推移
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1980
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5MB
容量 倍
速度 ４ 倍
20
アクセス性能
1.2倍
3600
rpm
15000
rpm
T byte

## Slide 6: CPUとストレージのパフォーマンス
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
T byte
CPU性能×100倍
ストレージ性能×1.2倍
パフォーマンス・ギャップ
両者のギャップを埋める手段として注目される
フラッシュ・ストレージ

## Slide 7: フラッシュ･ストレージ／今後の展開とその分類
大容量化の限界
高速化の限界
低消費電力化の限界
サーバーサイド・フラッシュ
(PCIeフラッシュ)
オールフラッシュ・ストレージ・アレイ
ハイブリッド・ストレージ・アレイ
サーバー内のPCIe（PCI Express）ポートに直接接続する、ボード型のフラッシュストレージ製品。「ホストフラッシュ」と呼ばれることも。サーバー内のPCIeポートに直接接続するので、他のサーバーとの共用はできない。
ストレージアレイ内の記憶装置が、すべてフラッシュメモリで構成されたフラッシュストレージ製品。
ストレージアレイ内の記憶装置が、フラッシュメモリとHDDの混在状態で構成されたフラッシュストレージ製品。HDDと混在することでオールフラッシュアレイよりもデータ容量を増やせる。
フラッシュ・ストレージ
長期・大容量保存
高速IO性能
HDD互換・PC

## Slide 8: フラッシュ･ストレージ／性能比較と用途
SRAM
キャッシュ
DRAM
ミリ秒(10-3)
マイクロ秒(10-6)
ナノ秒(10-9)
3桁の違い
百IOPS
数万IOPS
数百万IOPS
メモリー速度に近いIO速度
仮想化 (サーバーやデスクトップ)
データ分析
デーベース処理

## Slide 9: フラッシュ･ストレージ／提供される価値
大量アクセス+高速応答
現状のHDDストレージによる対応
メモリー
分散キャッシュ
シャーディング
大規模分散処理
(NoSQL)
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
サーバー台数増加
ライセンス増加
保守負担増大
CPU
フラッシュストレージによる対応
メモリー
フラッシュ・ストレージ
アレイ
DBサーバー集約により台数の大幅削減
ソフトウェア・ライセンスの削減
メンテナンスの簡素化
高速接続: PCIe,InfiniBand,FCなど
CPU

## Slide 10: フラッシュ･ストレージ／ 普及の背景
大量アクセス+高速応答
フラッシュの容量当たり単価が高くHDDとの差がなかなか縮まらなかった。
フラッシュストレージの特性に起因する信頼性が問題視された。
HDDのIF(ATA,SATAなど)が普及しフラッシュの特性を活かした仕組みの普及が阻害されていた。
エラー訂正や障害対策の機能がソフトウェア、ファームウェアで対応できるようになり、書き換え回数上限や耐障害性の懸念がほぼ払拭
コンシューマー市場での普及により容量当たり単価が大きく低下（普及の基準とされていた「1GB当たり単価1ドル未満」を2012年に達成）
業務アプリケーションやDBのインメモリー技術などストレージ以外でも進化
高速
（HDDの1000倍）
高密度
（設置面積）
低消費電力

## Slide 11: インメモリー・データベース
ソフトウェアとして提供される場合と
アプライアンスとして提供される場合
ハードディスクなどの不揮発性媒体である
二次記憶（ストレージ）にリアルタイムで
データの永続化を行わない
リセットや電源が切断されても
ログとスナップショットからデータを復元
DBMS
揮発性メモリー(DRAM)
スナップ
ショット
ログ
データ更新
定期的
セーフ
ポイント
SAP HANA, IBM solidDB
Oracle TimeTen, Altibase
・・・
DRAMなどの揮発性メモリーの
一次記憶（主記憶装置）に
データを保持・処理
データ

## Slide 12: デュアル･フォーマット・データベース
揮発性メモリー(DRAM)
DBMS
データ
In-Memory DB
Database 12c
リアルタイム統合データベース
基幹業務(ERP)+分析業務(BI)
行単位で処理
列単位で処理
行指向
データベース
(一般的なRDB)
列指向
データベース
(DWH)
業務トランザクション処理
OLTP
(Online Transaction Processing)
頻繁にデータを追加・更新
分析・レポーティング処理
OLAP
(Online Analytic Processing)
大量にデータを検索・集計
自動同期
データ
ストレージ