## Slide 1
SpectreとMeltdown
株式会社アプライド・マーケティング
大越 章司
shoji@appliedmarketing.co.jp
ITソリューション塾・第27期
2018年3月20日

## Slide 2: ほとんどのCPUに影響する脆弱性
Notes: http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1801/04/news009.html
https://jp.techcrunch.com/2018/01/05/2018-01-03-kernel-panic-what-are-meltdown-and-spectre-the-bugs-affecting-nearly-every-computer-and-device/

## Slide 3: SpectreとMeltdown
Spectre variant1
Spectre variant2
Spectre variant3
(Meltdown)
(投機的実行における)
条件付き分岐における境界チェックの回避
(投機的実行における)
分岐先のインジェクション
キャッシュへの不正なデータロード
CPUへのサイドチャネル攻撃を可能にする脆弱性
CPU上で複数のプロセスが動作している場合、他のプロセスが使っているメモリ空間にはアクセスできないようOS/CPUが制御
アクセス制限されているメモリ空間に他のプロセスがアクセスできてしまう
パスワードなどの重要な情報を盗み見られる可能性
Notes: https://ja.wikipedia.org/wiki/Spectre
http://ascii.jp/elem/000/001/613/1613155/index-2.html

## Slide 4: CPUの特権モードとアクセス制限
OS、デバイスドライバはRing0
アプリケーションはRing3
カーネルモードでプロテクトされたメモリエリア（セキュリティ情報など）にアプリケーションはアクセスできない
Notes: https://ja.wikipedia.org/wiki/CPUモード

## Slide 5: CPUのパイプライン処理
昔のCPU
最近のCPU
命令①
命令②
命令③
命令④
命令⑤
命令①
命令②
命令③
命令④
命令⑤
命令①
命令②
命令③
命令④
命令⑤
命令①
命令②
命令③
命令④
命令⑤
Notes: 命令の順序を変えてパイプラインを埋めるのがアウトオブオーダー

## Slide 6: 投機的実行（Speculative Execution）
命令①
命令②
命令③
命令④
命令⑤
ループ
分岐
プログラム内にループや条件分岐がある場合、条件判断（命令③や④）が確定しないと次にどちらへ進めば良いかわからない
パイプラインが埋められない
＝実行速度が落ちる
進む可能性の高いルートを予測（分岐予測）してパイプラインを埋めておく（投機的実行）
→予測に反した分岐があった場合にはパイプラインを破棄
条件判断

## Slide 7: キャッシュメモリ
低速
高速
超高速
数ＧＨｚ
（nsec以下）
数百ＭＨｚ
（数十nsec）
μ～msec
数百M～数GHz
CPU
DRAM
HDD
高速だが小容量で高価
メインメモリの内容の一部を一時的に保持
キャッシュメモリ

## Slide 8: Meltdownの仕組み
命令①
命令②
不正な命令①
不正な命令②
命令③
不正なメモリ
アクセス
メモリからの読み込み
＝キャッシュへも読み込まれる
不正な命令をキャンセル
（キャッシュにデータは残ったまま）
キャッシュ内のデータを読み出す

## Slide 9: IoTに打撃?
全てのプロセッサが影響を受けるわけでは無い（高速性が要求されない分野では影響は無い）が、高性能CPUには深刻な影響が及ぶ
IoTデバイスは脆弱性が見つかってもパッチを当てられない場合も考えられるため、セキュリティについて考えておく必要がある

## Slide 10: サーバーへの影響が深刻
Notes: http://gigazine.net/news/20180112-intel-meltdown-spectre-fix-data-result/

## Slide 11: Intelはいち早くH/Wを変更
Notes: http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1803/16/news059.html