## Slide 1: ブロックチェーン
ITソリューション塾・第28期
2018年5月30日

## Slide 2: 取引やデータの正当性を保証する手段
第三者の信頼できる機関や組織が台帳に取引の記録を残す
ことで取引やデータの正当性を保証する
不正をしない
正確である
公正である
中央銀行
民間銀行
証券取引所
登記所
物流会社
通貨
預金・送金
株式
土地
商品
病院・医療機関
役所
法律・裁判所
カルテ・医療記録
戸籍
契約
いつでも参照できる
秘密が守られる
改竄されない

## Slide 3: 従来の方法（集中台帳）とブロックチェーン（分散台帳）
信頼されている
第三者機関
銀行や政府機関など
信頼・権限を持つ機関や組織に台帳を預け
取引の正当性を保証する
従来の方法（集中台帳）
取引に関わる関係者
(ノード/node)
取引に関わる全員が同じ台帳を保有し
取引の正当性を全員・相互に保証する
ブロックチェーン（分散台帳）

## Slide 4: ブロックを追加する手順
取引 a
取引 b
取引 c
・・・
ブロック
ブロックA
ブロックB
ブロックC
①「ブロックC」を追加する権利を持つノードが、全ノードに「ブロックC」をブロードキャスト＊
＊同時通報、不特定多数に同じ情報を同時に送ること
②「ブロックC」が正しいことを検証して追加
③全体が「ブロックCが最新である状態に遷移
全ノードはP2Pネットワークで対等な関係で接続される
全ノードが同じ内容を同時に共有＝ 共有台帳＞分散台帳
検証可能なデータ構造を有し全員で正しさを保証し合う
P2P/Peer to Peerネットワークとは、複数の端末間で通信を行う際のアーキテクチャのひとつで、対等の者（Peer）同士が通信をすることを特徴とする通信方式。
権限や信頼性を保証された
特定の管理者を不要にする

## Slide 5: 取引のオープン化とはどういうことか
口座 A
口座 B
口座 C
Aから出金
Bに入金
Cに入金
Aに入金
・・・
12:01
12:02
12:04
12:18
マスターファイル
トランザクション・データ
・・・
Aから出金
Bに入金
Cに入金
Aに入金
12:01
12:02
12:04
12:18
取引に関わる人が対等な関係
管理・制御の権限をだれも持たない
トランザクションの合計を都度結果を計算
取引に
関わる人
・・・
取引マスターを管理・入力を制御する
権威や権限を与えられている企業や機関
銀行や保険会社などの金融機関、証券取引所や役所などの公的機関

## Slide 6: 企業間の共有トランザクションとしてのブロックチェーン
受注
工場発注
工場受注
配送指示
配送完了
販売会社
製品メーカー
部品メーカー
運送会社
卸売会社
共有の取引（トランザクション）台帳として利用される
  契約合意の仕組みも組み込まれている＝伝票の受け渡しとは異なる取引の概念
  デジタル・ネイティブな取引・契約のメカニズム
  シェアリング・エコノミーの基盤

## Slide 7: なぜブロック･チェーンというのか、なぜ改竄できないのか
取引 a
取引 b
取引 c
・・・
ブロックB
前ブロックの
ハッシュ値
取引 a
取引 b
取引 c
・・・
前ブロックの
ハッシュ値
取引 a
取引 b
取引 c
・・・
前ブロックの
ハッシュ値
取引 a
取引 b
取引 c
・・・
ブロックC
ブロックD
ブロックE
前ブロックの
ハッシュ値
取引 a
取引 b
取引 c
・・・
ブロックA
前ブロックの
ハッシュ値
ある取引を改竄しようとすると膨大な計算が必要となり実際上は不可能＝改竄できない。
  特定の取引を改竄する。
  その取引を含むブロック以降の全てのブロックのハッシュ値を計算し直す必要がある。
  一連のブロックの繋がりを全ノードで同時に改竄しなければならない。
前ブロックの
ハッシュ値
取引 a
取引 b
取引 c
・・・
前ブロックの
ハッシュ値
取引 a
取引 b
取引 c
・・・
前ブロックの
ハッシュ値
取引 a
取引 b
取引 c
・・・
前ブロックの
ハッシュ値
取引 a
取引 b
取引 c
・・・
ブロックB
ブロックC
ブロックD
ブロックE
改竄
改竄された取引以降の全ブロックのハッシュ値を計算し直し、改めて以降の全ブロックを全てのノードに追加し直す必要がある。
前ブロックをハッシュ値に変換し次ブロックの中に組み入れ。これを繋げてゆく。
  ハッシュ値とはハッシュ関数によって生成される固定長の数字
  同じデータからは必ず同じ文字列が生成される。
  ハッシュ値から元のデータを復元できない。

## Slide 8: ブロックチェーンの位置付け
インターネット
情報を交換するための手順とこれを実現する仕組み
ブロックチェーン
価値の所在やその交換を参加者が全員で相互に共有・確認するための手順と
それを実現する仕組み
Ethereum、Hyperledger、Bitcoin Coreなど
アプリケーション
暗号化や認証の技術を駆使して
ブロックチェーンの機能をビジネス･プロセスに適用した仕組み
仮想通貨、電子投票、送金決済など
通貨や不動産、株式やライセンスなどの価値／資産をインターネット上で
特定の管理者を介することなく安全かつ確実に取引できるようにする

## Slide 9: ブロックチェーンの適用範囲の拡大
送金決済 ：Ripple
著作権管理 ：Binded
第三者証明 ：Factom
電力売買 ：TransActive Grid
貿易金融 ：National Trade Platform
鑑定書管理 ：Everledger
選挙投票 ：Flux
仮想通貨 ：BitCoine
    ＊事例（リンクしています）
ブロックチェーン
送金決済
仮想通貨
電力売買
選挙投票
第三者証明
貿易金融
著作権管理
鑑定書管理
様々な取引や価値交換における
信頼性を確保するための汎用的な技術
〜現 在
ブロックチェーン
ビットコイン
Bit Coin
ビットコインにおける取引の
信頼性を実現するための技術
2008年〜

## Slide 10: ブロックチェーンの3つの特徴
データの改竄を
実質不可能にする
情報の所有・流通
や用途を管理する
コストをかけずに
取引の正当性・信頼性・公平性を
保証する
過去のデータを改竄しようとするとすると
続く全ての新しいブロックも改竄が必要
大量にある全ノードで同時に改竄が必要
手間がかかりすぎ処理能力を確保できない
情報資産に付与された公開鍵と所有者の秘密鍵によって、匿名性を維持しながら、両者の関係を紐付けできる。
中央管理者を置かず
取引を管理する
多数のコンピュータで同じデータを持ちあい分散して管理。そのため特定の大規模なコンピュータが不要で、どこか1カ所のデータが失われても他が動いていればシステム全体を維持。
データの連結・連続
情報資産と資産所有者
との紐付け
中央管理者なしで
データと運用を維持・管理

## Slide 11: ブロックチェーンの3つの特徴／実現手法
データの連結・連続
情報資産と資産所有者
との紐付け
中央管理者なしで
データと運用を維持・管理
前ブロックの
ハッシュ値
取引 a
取引 b
取引 c
・・・
前ブロックの
ハッシュ値
取引 a
取引 b
取引 c
・・・
出元
資産
行先
出元
資産
行先
出元
資産
行先
資産
所有者
前ブロックをハッシュ値に変換し
次ブロックの中に組み入れる
出元-資産-行先の関係
（取引履歴）が全て保持される
資産
所有者
資産
所有者
ブロック
ブロック
ブロック
ブロック
コンセンサス・アルゴリズム
新ブロックを追加するノードを決定する方法
Proof of Work:大量の計算をいち早く解く
Proof of Stake:利害関係を多く持っている
Proof of Importance:沢山の取引を行っている
ノード
電子署名
両方の電子署名が一致すれば正しい取引が行われたとが証明される。
コストをかけずに
取引の正当性・信頼性・公平性を
保証する

## Slide 12: ブロックチェーンの3つの特徴／用途
秘匿性は求められないが
偽造されては困るもの
第三者による
確認・検証が求められるもの
不動産や動産の登記情報
建築工事中の建物データ
自動車の試験データ
契約内容
決算内容 など
所有者と資産との関係が
明確でなくてはならないもの
取引履歴が失われることなく
保持されるもの
不動産や動産の登記情報
株取引やレンタルの情報
動画や音楽などの著作権
個人の履歴や資格、与信
IoTデバイス など
万が一でも停止すると
影響の大きいシステム
特定の組織や権力に
支配・統制されると困るもの
航空機や鉄道の発券予約
マーケットプレイス
クラウド・ソーシング
ライドシェア
電力や農産物の取引 など
データの連結・連続
情報資産と資産所有者
との紐付け
中央管理者なしで
データと運用を維持・管理
コストをかけずに
取引の正当性・信頼性・公平性を
保証する
DAO（自律分散型組織）
Decentralized Autonomous Organization

## Slide 13: ブロックチェーン取引と一般的な取引の違い
太郎
花子
太郎
花子
管理者
ブロックチェーン取引の場合
一般的な取引の場合
取引を仲介する中央の管理者が存在する。
管理者には取引の履歴と正当性の信頼して任せられる権威が必要となる。
信頼を維持・保証するために膨大なコストがかかる。
取引を仲介する中央の管理者が存在せず、全員が管理者となる。
取引の履歴と正当性は仕組みによって保証される。
信頼性を維持・保証するための仕組みにコストがかからない。
台帳
台帳
台帳
台帳
台帳
台帳
P2P方式：取引は取引する者同士が直接おこなう。
中央管理者方式：取引は権威ある仲介者を介して間接的におこなう。

## Slide 14: ビットコインと銀行取引（送金）の違い
太郎
花子
太郎
花子
太郎
花子
太郎
花子
太郎
花子
マイナー
（採掘者）
ブロック
マイナーが参加者全員に
新しいブロックを送信する
参加者全員が同じ台帳
（ブロックチェーン）を共有する
花子が太郎に送金することを
参加者全員に通知する
参加者は自分の台帳に
新しいブロックを承認・追加する
花子が太郎に送金する
というトランザクション
花子から太郎への送金が
全員に確認され送金が完了する
太郎
花子
社会的権威や信頼のある管理者
が台帳を一元管理する
管理者
太郎
花子
花子が太郎に送金することを
管理者に通知する
管理者
太郎
花子
管理者
太郎
花子
管理者
管理者は他送金情報も含め
とりまとめる
管理者が管理する台帳に
送金情報のまとまりを追加する
太郎
花子
管理者
台帳が書き換えられたことを
太郎が確認でき送金が完了する
ビットコイン取引の場合
銀行（間）取引の場合
台帳
台帳
台帳
台帳
台帳
台帳

## Slide 15: ブロックチェーンの構造
トランザクション
トランザクション
トランザクション
を圧縮したデータ
トランザクション
花子→太郎
最新ブロックのヘッダを
圧縮したデータ
・・・
ナンス
トランザクション
トランザクション
トランザクション
を圧縮したデータ
トランザクション
最新ブロックのヘッダを
圧縮したデータ
・・・
ナンス
ヘッダ
ヘッダ
トランザクション
トランザクション
トランザクション
を圧縮したデータ
トランザクション
最新ブロックのヘッダを
圧縮したデータ
・・・
ナンス
ヘッダ
n番目
n-1番目
n-2番目
ハッシュ値
ハッシュ値
ハッシュ値
ハッシュ値
ハッシュ値
ハッシュ値
ナンス：nonce（Number used once／一度だけ使用される使い捨ての数字）と呼ばれる32ビットの任意の値。ビットコインでは、このナンスを含むヘッダのハッシュ値の先頭に一定数以上の”0”が並ぶようなナンスの値を見つける計算をおこなう。これには、総当たりの繰り返し計算が必要であり、膨大な計算資源を消費する。そのナンスの値を一番最初に見つけた参加者が、全参加者の台帳にブロックを追加する権利を得る（＝マイナー/採掘者）。
“0”の数をいくつにするかは、ブロックが10分に１つ追加されるように自動的に調整されている。
【例】
フルーフ・オブ・ワーク：Proof of Work／PoWは、マイナー/採掘者（ブロックを追加する権利が与えられた人）に、報酬として一定のビットコインが付与される仕組み。これがインセンティブとなってマイナーはマイニング／採掘をおこなう動機付けが与えられる。
＊PoW以外にもマイナー /採掘者になってブロックを追加する方式（コンセンサス・アルゴリズム）はある。

## Slide 16: ブロック追加の仕組み
コンセンサス・アルゴリズムによってブロックを生成した参加者には、そのブロックを追加できる権利が与えられる。
ブロックチェーン・ネットワークの過半数の参加者によって、そのブロックが最初に生成されたと承認されれば、それが正当なブロックとみなされブロックが追加される。
仮に最初にブロックを生成しても、間違った取引を含んでいた場合には、そのブロックは他のノードから承認されず、次にブロックを生成したマイナーがブロックを生成し、それを他のノードが承認する。
ビットコインなどのパブリック型ブロック・チェーンでは、自分の生成したブロックの追加を承認されたマイナーは報酬を受け取ることで、ブロック生成の動機付けが与えられる。
このようにして生成されたブロックを参加者が多数決で承認しながら、常に正しいブロックが同期されるような合意形成（コンセンサス）を行うことで台帳への記録作業が継続して行われている。
マイナー
（採掘者）
ブロック
太郎
マイナー
（採掘者）
コンセンサス・アルゴリズム
Proof of Work：ハッシュ計算の勝者にブロックを作る権利が与えられる。但し、その計算のために大量の電力が消費される。
Proof of Stake：コインの所有量の割合によってブロックを作る権利が与えられる。
Proof of Importance：各アカウントに(コインの量や送信回数などで決まる)重要度スコアが割り当てられ、重要度スコアが高いほどブロックを生成できる可能性が高まる。
PBFT（Practical Bizantine Fault Tolelance）：パブリック型ではなく管理者がいるプライベート型で、合議制によりトランザクションを承認する。現実的な処理可能な参加者（ノード）数は１５程度。

## Slide 17: 同時にブロックが作られた場合
ブロック
n
ブロックn+1
ブロックn+2
ブロックn+3
ブロックn+4
ブロックn+5
ブロックn+6
ブロックn+3
ブロックn+4
ブロックn+2
ブロックn+3
ブロックn+5
遅れて生成されたのでつながらない
遅れて生成されたのでつながらない
先に生成される
先に生成される
分岐したチェーンがある場合、
長い方を正しいブロックチェーンとして認める。

## Slide 18: ブロックチェーンの構造／改竄ができない理由
トランザクション
トランザクション
トランザクション
を圧縮したデータ
トランザクション
花子→太郎
最新ブロックのヘッダを
圧縮したデータ
・・・
ナンス
トランザクション
トランザクション
トランザクション
を圧縮したデータ
トランザクション
最新ブロックのヘッダを
圧縮したデータ
・・・
ナンス
ヘッダ
ヘッダ
トランザクション
トランザクション
トランザクション
を圧縮したデータ
トランザクション
最新ブロックのヘッダを
圧縮したデータ
・・・
ナンス
ヘッダ
n番目
n-1番目
n-2番目
ハッシュ値
ハッシュ値
ハッシュ値
ハッシュ値
ハッシュ値
ハッシュ値
改竄
n-2番目の１つのトランザクションを改竄しようとすると
それ以降に追加された全ブロックを改竄しなければならない。
新しいブロックが追加されてゆくので、それを追い越して全ての計算をし直さなければならない。
51%以上の参加者の台帳に対して同時に実行しなければ、ブロックの追加は承認されない。
改竄
改竄
ハッシュ値
実質的に改竄できない 改竄しようとすると膨大な計算処理（計算能力×電力消費）を必要とし、実質的に改竄が不可能（＝改竄しても割が合わない）
改竄

## Slide 19: ブロックチェーンで使われる暗号技術（1）
元データ
文字列や数値など
ハッシュ値
固定長の文字列
例：a6792c548921b62590f3e4920582163265a0b9c4
ハッシュ関数
同じデータからは必ず同じ文字列が生成される
ハッシュ値から元のデータを復元できない
公開鍵
秘密鍵
データ
暗号化された
データ
データ
公開鍵
データ
暗号化された
データ
データ
暗号化
復 号
誰でも使えるように公開
自分しか使えない
ように秘匿
暗号化
復 号
公開鍵では
復号化できない
ハッシュ関数
公開鍵暗号
Notes: 【図解】コレ1枚でわかるブロックチェーンで使われる暗号技術
ハッシュ関数
「ハッシュ関数」とは、あるデータからそのデータを要約する固定長の数列を生成する演算手法のことで、「要約関数」ともよばれています。
得られた数列は「ハッシュ値」と言います。「ハッシュ値」は元のデータが同じであれば、同じ数列となります。しかし、その数列から元のデータを復元することができません。また、大きや内容の異なるデータでも同じ長さ（固定長）の数列になります。このような特性を利用して、データ内容の比較を高速に実行することができます。
異なるデータから異なるハッシュ値が必ず生成されることが「ハッシュ関数」の理想ではありますが、現実的には難しく、似ている2つのデータから似ているハッシュ値が生成されないことやハッシュ値から元データが復元できないなどの要件を満たすことで、実用面での信頼性や安全性などを保っています。
公開鍵暗号
一対の暗号鍵によって、片方の鍵を暗号化に、もう片方を復号化（暗号化されたデータを元のデータに戻す）に使う暗号方式のことです。
例えば、ある相手と暗号化されたデータをやり取りしたい場合、そのデータの受け手は、片方の鍵を相手に渡すか、どこかネットワーク上の公開の場にその鍵を置いておきます。この鍵を「公開鍵」と呼びます。
受け手の「公開鍵」を手に入れた送り手は、それを使ってデータを暗号化し、それを相手に送ります。暗号化されたデータを復号化するためには、「公開鍵」と対になったもう片方の鍵でなければできません。ですから、一度「公開鍵」で暗号化してしまえば、対の鍵がない限りだれもデータを元に戻すことができませんので、暗号化のための鍵を公開してしまっても問題はないのです。
受け手は、対の鍵を公開しなければ、自分以外は復号化できませんから安全にデータの受け渡しができるのです。この対になる鍵を「秘密鍵」と呼びます。
この「秘密鍵」は、暗号化にも使えます。例えば、送り手が自分の「秘密鍵」でデータを暗号化します。そのデータは、送り手の「公開鍵」でしか復号化できません。ですから、受け取った側は、送り手の「公開鍵」で復号化できれば、これはその送り手のデータであることが証明されることになります。このやり方を使うことで、「電子署名」を実現しています。

## Slide 20: ブロックチェーンで使われる暗号技術（2）
暗号化された
ハッシュ値
データ
（文書など）
ハッシュ値
暗号化された
ハッシュ値
電子署名
データ
（文書など）
ハッシュ値
暗号化された
ハッシュ値
電子署名
ハッシュ値
ハッシュ関数
暗号化
秘密鍵
ハッシュ関数
復 号
公開鍵
比較
両方のハッシュ値が同一であれば、
改竄されていないことが証明される。
送信者
受信者
電子署名
送信データ
受信データ
秘密鍵
公開鍵
公開鍵
公開鍵を渡しておく
Notes: 【図解】コレ１枚でわかるブロックチェーンで使われる暗号技術 その2
昨日のブログでは、「ハッシュ関数」と「公開鍵暗号」について解説しましたが、この技術を組み合わせることで、送信者が送ったデータが改竄されずに受信者に届いたことを証明することができるようになります。この仕組みは「電子署名」と呼ばれ、その手順は次の通りです。
送信者は、送ろうとしているデータのハッシュ値を作ります。
そのハッシュ値を自分の秘密鍵で暗号化します。
暗号化されたハッシュ値をこれから送るデータに付加します。この部分を「電子署名」と呼びます。
送信者は、この電子署名が付加されたデータを受信者に送ります。
受信者は、電子署名の部分を予め送信者から送られていた公開鍵で復号化し、ハッシュ値を取り出します。
受信者は、データ部分のハッシュ値も作ります。
電子署名とデータのそれぞれのハッシュ値を比較して、両者が同じであれば、データは改竄されずに送信者から受信者に渡ったことが証明されます。
「ハッシュ関数」、「公開鍵暗号」、「電子署名」をブロックチェーンでは次のように使っています。
「公開鍵暗号」で、匿名性を守りながら個人を紐付ける
「ハッシュ関数」で、取引ブロックのハッシュ値を作り、それを一連のブロックに順次埋め込み、取引の改竄を防ぐ
「電子署名」で、取引内容の改竄を防ぐ
それぞれの技術はどれも新しいものではなく、以前より普及している技術です。これら信頼できる「枯れた」暗号技術を巧みに使いこなしているところに、ブロックチェーンの革新的なところがあるとも言えるでしょう。

## Slide 21: パブリックとプライベートの違い
パブリック型ブロックチェーン
ブロックが生成されるたびに全ての参加者によって取引記録の検証と正当性の担保が行われてる。
不特定多数による承認作業が取引の正当性の根拠となり、その数が多くなるほどに正当性が高まるとともに、特定の個人による操作や改竄が非常に困難になる一方で、ブロック追加（取引）の承認に時間がかかる。
台帳
台帳
台帳
台帳
台帳
プライベート型ブロックチェーン（許可型ブロックチェーン）
台帳
台帳
台帳
台帳
台帳
取引記録の生成（ブロックの追加）や承認を行うことができるのは一部の参加者（信頼できる参加者）に限定される。
「非中央集権化」という側面が弱くなる一方で、管理主体によってあらかじめ指定された信頼性が高くかつ少数の参加者に限定して取引の承認が完結するため、迅速かつ効率的な取引承認が可能になる。
信頼できる参加者を指定できる中央管理者が単一ではなく複数の主体からなるものは「コンソーシアム型ブロックチェーン」と分類されることもある。
信頼できる
参加者
信頼できる
参加者
完全に自律分散的なブロックチェーン
中央管理に適したブロックチェーン

## Slide 22: スマート・コントラクト
太郎
花子
太郎
花子
太郎
花子
太郎
花子
太郎
花子
全参加者の台帳に
プログラムが登録される
参加者（関係者）全員が同じ台帳
（ブロックチェーン）を共有する
花子が参加者全員に取引の条件や
手順を記述したプログラムを送る
プログラム実行の条件を満たした
情報が太郎から全参加者に送られる
全員がプログラム実行結果を
確認し台帳に記録する
スマート・コントラクトの手順
台帳
台帳
台帳
台帳
台帳
「関係者間で合意した処理手順」をコンピューターで処理できるプログラムとして記述する。
契約プログラムを事前に参加者全員のブロックチェーンに登録しておく。
契約の条件を満たしたことをプログラムが全参加者に通知し契約が成立する。
契約条件をプログラムとして記述しておき、ある条件が満たされたときに自動的に決められた処理がおこなわれる仕組み。
取引を仲介する中央の管理者が存在せず全員が管理者となる。
取引の履歴と正当性は仕組みによって保証される。
信頼性を維持・保証するための仕組みにコストがかからない。
P2P方式：取引は取引する者同士が直接おこなう
取引の透明性を保証する。
取引記録喪失のリスクを無くす。
機械同士の自動取引も実現する。
取引の自動化を実現する
スマート・コントラクト
ブロック・チェーン

## Slide 23: スマート・コントラクト
自動実行：代金支払い+商品送付
1.商品を注文
スマート
コントラクト
スマート･コントラクト ＝ 自動実行される契約
契約の条件確認や履行までを自動的に実行させる仕組み
例：自動販売機
予め定められた契約条件
  利用者が必要な金額を投入する
  特定の飲料のボタンを押す
上記条件が満たされたとき
  自動的に特定の飲料を利用者に提供するという契約が実行される
契約の
事前定義
イベント
発生
契約実行
価値移転
決 済
プログラムにより自動実行
管理者
が定義
契約条件をプログラムとして記述しておき、ある条件が満たされたときに自動的に決められた処理がおこなわれる。
Ethereum
Hyperledger Fabric
R3 Corda
ブロックチェーン・プラットフォームとして
スマートコントラクトを用いた活用例
DApps（自律分散型アプリケーション）：スマートコントラクトを用い全てをコードに従って自動的に処理するアプリケーション。仲介コストの低下や中央管理者によるコントロールの排除、内部での改ざんや外部からの攻撃リスクの抑制などの様々なメリットが期待される。
DAO（自律分散型組織）：組織の意思決定やその実行などのガバナンスを全てスマート・コントラクトに従って行う企業や組織。通常の企業では取締役会など中央管理者によって意志決定されているのに対し、中央管理者が存在せず給与からマネジメントに至るまで全てがスマート・コントラクトによって実行される。

## Slide 24: 代表的なブロックチェーン・プロジェクト
『ブロックチェーン 仕組みと理論』，2016年，リックテレコム，104ページを参考に作成

## Slide 25: ブロックチェーン技術を利用したサービスに関する国内外動向調査
Notes: http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428003/20160428003.html
http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428003/20160428003.pdf