## Slide 1
SpectreとMeltdown
株式会社アプライド・マーケティング
大越 章司
shoji@appliedmarketing.co.jp
ITソリューション塾・第28期
2018年5月30日

## Slide 2: ほとんどのCPUに影響する脆弱性
Notes: http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1801/04/news009.html
https://jp.techcrunch.com/2018/01/05/2018-01-03-kernel-panic-what-are-meltdown-and-spectre-the-bugs-affecting-nearly-every-computer-and-device/

## Slide 3: SpectreとMeltdown
Spectre variant1
Spectre variant2
Spectre variant3
(Meltdown)
(投機的実行における)
条件付き分岐における境界チェックの回避
(投機的実行における)
分岐先のインジェクション
キャッシュへの不正なデータロード
CPUへのサイドチャネル攻撃を可能にする脆弱性
CPU上で複数のプロセスが動作している場合、他のプロセスが使っているメモリ空間にはアクセスできないようOS/CPUが制御
アクセス制限されているメモリ空間に他のプロセスがアクセスできてしまう
パスワードなどの重要な情報を盗み見られる可能性
Intel、AMD、ARMのCPU
IntelのCPU
Notes: https://ja.wikipedia.org/wiki/Spectre
http://ascii.jp/elem/000/001/613/1613155/index-2.html

## Slide 4: Spectre-NG：新たなCPU脆弱性
Spectreクラスの新たな8つの脆弱性
4つが「高い危険性」、4つが「中程度の危険性」
IntelのCPUとAMD、ARMの少数のCPUに影響
対策が整っていないため、詳細は未公表
仮想マシンからの攻撃が可能
Notes: https://www.heise.de/ct/artikel/Exclusive-Spectre-NG-Multiple-new-Intel-CPU-flaws-revealed-several-serious-4040648.html

## Slide 5: CPUの特権モードとアクセス制限
OS、デバイスドライバはRing0
アプリケーションはRing3
カーネルモードでプロテクトされたメモリエリアにアプリケーション（ユーザーモード）は直接アクセスできない
これを利用して、パスワードや暗号鍵など重要なデータを守っている
カーネルモードメモリ
ユーザーモードメモリ①
ユーザーモードメモリ②
ユーザープロセス①
ユーザープロセス②
X
X
OS
Notes: https://ja.wikipedia.org/wiki/CPUモード

## Slide 6: CPUのパイプライン処理
昔のCPU
最近のCPU
命令①
命令②
命令③
命令④
命令⑤
命令①
命令②
命令③
命令④
命令⑤
命令①
命令②
命令③
命令④
命令⑤
命令①
命令②
命令③
命令④
命令⑤
１クロック
デコード
読込
処理
書込
Notes: 命令の順序を変えてパイプラインを埋めるのがアウトオブオーダー

## Slide 7: 3 GHzとはどれくらいの周波数なのか
3 GHz = 3,000,000,000 Hz = 30億 Hz
光速 = 秒速30万キロ
= 30,000,000,000 cm =300億 cm
3 GHz で動作する CPU の
1 クロックの間に光は
10cmしか進まない

## Slide 8: 投機的実行（Speculative Execution）
命令①
命令②
命令③
命令④
命令⑤
ループ
分岐
プログラム内にループや条件分岐がある場合、条件判断（命令③や④）が確定しないと次にどちらへ進めば良いかわからない
パイプラインが埋められない
＝実行速度が落ちる
進む可能性の高いルートを予測（分岐予測）してパイプラインを埋めておく
→予想が外れた場合にそれまでの結果を破棄（投機的実行）
条件判断
先に実行できそうな命令を実行してしまうアウトオブオーダー実行も投機的実行

## Slide 9: キャッシュメモリ
低速
高速
超高速
数ＧＨｚ
（nsec以下）
数百ＭＨｚ
（数十nsec）
μ～msec
数百M～数GHz
CPU
DRAM
HDD
高速だが小容量で高価
今後使うであろうデータをあらかじめ読み込んでおく
キャッシュメモリ

## Slide 10: Meltdownの仕組み
命令①
命令②
不正な命令①
不正な命令②
命令③
不正なメモリ
アクセス
メモリからの読み込み
＝キャッシュへも読み込まれる
不正な命令をキャンセル
（キャッシュにデータは残ったまま）
キャッシュ内のデータを読み出す

## Slide 11: 問題の深刻度
最終的な解決のためには世界中のCPUをすべて対策済みのものに交換する必要がある
実際の攻撃は確認されていないが、油断はできない（不審な動きが観測されている）
ソフトウェアでの対策はパフォーマンスに影響を与える
  全てのプロセッサが影響を受けるわけでは無い（高速性が要求されない分野では影響は少ない）が、高性能が要求される分野では深刻な影響が及ぶ
特に、今回発見された脆弱性は仮想マシンからの攻撃を可能にするため、クラウド事業者などへの影響が大きい
IoTデバイスは脆弱性が見つかってもパッチを当てられない場合も考えられるため、セキュリティについて考えておく必要がある
Notes: http://blog.trendmicro.co.jp/archives/17154