## Slide 1
CPU脆弱性
株式会社アプライド・マーケティング
大越 章司
shoji@appliedmarketing.co.jp

## Slide 2: Intel 製 CPU に「新たな」脆弱性（2019年3月）
Notes: https://japan.cnet.com/article/35133748/

## Slide 3: ほとんどのCPUに影響する脆弱性（2018年1月）
Notes: http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1801/04/news009.html
https://jp.techcrunch.com/2018/01/05/2018-01-03-kernel-panic-what-are-meltdown-and-spectre-the-bugs-affecting-nearly-every-computer-and-device/

## Slide 4: SpectreとMeltdown
Spectre variant1
Spectre variant2
Spectre variant3
(Meltdown)
(投機的実行における)
条件付き分岐における境界チェックの回避
(投機的実行における)
分岐先のインジェクション
(投機的実行における)
キャッシュへの不正なデータロード
高速処理のための仕組みを悪用できる脆弱性
CPU上で複数のプロセスが動作している場合、他のプロセスが使っているメモリ空間にはアクセスできないようOS/CPUが制御
アクセス制限されているメモリ空間に他のプロセスがアクセスできてしまう
パスワードなどの重要な情報を盗み見られる可能性
Intel
AMD
ARM
他CPU
IntelのCPU
Notes: https://ja.wikipedia.org/wiki/Spectre
http://ascii.jp/elem/000/001/613/1613155/index-2.html

## Slide 5: Spectre-NG：新たなCPU脆弱性（2018年3月）
Spectreクラスの新たな8つの脆弱性
4つが「高い危険性」、4つが「中程度の危険性」
IntelのCPUとAMD、ARMの少数のCPUに影響
対策が整っていないため、詳細は未公表
仮想マシンからの攻撃が可能
Notes: https://www.heise.de/ct/artikel/Exclusive-Spectre-NG-Multiple-new-Intel-CPU-flaws-revealed-several-serious-4040648.html

## Slide 6
Meltdownの仕組み
Notes: 6

## Slide 7: CPUの特権モードとアクセス制限
OS、デバイスドライバはRing0
アプリケーションはRing3
カーネルモードでプロテクトされたメモリエリアにアプリケーション（ユーザーモード）は直接アクセスできない
これを利用して、パスワードや暗号鍵など重要なデータを守っている
カーネルモードメモリ
ユーザーモードメモリ①
ユーザーモードメモリ②
X
X
OS
ユーザープロセス①
ユーザープロセス②
Notes: https://ja.wikipedia.org/wiki/CPUモード

## Slide 8: CPUのパイプライン処理
昔のCPU
最近のCPU
命令①
命令②
命令③
命令④
命令⑤
命令①
命令②
命令③
命令④
命令⑤
命令①
命令②
命令③
命令④
命令⑤
命令①
命令②
命令③
命令④
命令⑤
１クロック
デコード
読込
処理
書込
Notes: 命令の順序を変えてパイプラインを埋めるのがアウトオブオーダー

## Slide 9: 3 GHzとはどれくらいの周波数なのか
3 GHz = 3,000,000,000 Hz = 30億 Hz
光速 = 秒速30万キロ
= 30,000,000,000 cm =300億 cm
3 GHz で動作する CPU の
1 クロックの間に光は
10cmしか進まない

## Slide 10: キャッシュメモリ
低速
高速
超高速
数ＧＨｚ
（nsec以下）
数百ＭＨｚ
（数十nsec）
μ～msec
数百M～数GHz
CPU
DRAM
HDD
高速だが小容量で高価
今後使うであろうデータをあらかじめ読み込んでおく
キャッシュメモリ

## Slide 11: メモリ階層
中速
安価
中容量
低速
超安価
大容量
CPU
DRAM
HDD
プログラム
データ
プログラム
データ

## Slide 12: キャッシュメモリ
高速
高価
小容量
中速
安価
中容量
低速
超安価
大容量
CPU
キャッシュ
DRAM
HDD
プログラム
データ
プログラム
データ
データ

## Slide 13: 投機的実行（Speculative Execution）
命令①
命令②
命令③
命令④
命令⑤
ループ
分岐
プログラム内にループや条件分岐がある場合、条件判断（命令③や④）が確定しないと次にどちらへ進めば良いかわからない
パイプラインが埋められない
＝実行速度が落ちる
進む可能性の高いルートを予測（分岐予測）してパイプラインを埋めておく
→予想が外れた場合にそれまでの結果を破棄（投機的実行）
条件判断

## Slide 14: アウトオブオーダ実行（Out of Order）
命令①
命令②
命令③
命令④
命令⑤
プログラム内の命令に依存関係がある場合、前の命令が終わるまで次の命令を実行できない
パイプラインが埋められない
＝実行速度が落ちる
命令の順番を無視して、依存関係の無い命令を並行して処理することでパイプラインを埋める

## Slide 15: Meltdownの仕組み（アウトオブオーダを悪用）
命令①
命令②
不正な命令②
命令③
不正なメモリ
アクセス
メモリからの読み込み
＝キャッシュへも読み込まれる
不正な命令をキャンセル
（キャッシュにデータは残ったまま）
キャッシュ内のデータを読み出す
命令①
命令②
命令③
不正な
命令④
不正な
命令⑤
不正な命令④

## Slide 16: 次々に見つかる脆弱性－20数種類の変種
Notes: https://blog.kaspersky.co.jp/35c3-spectre-meltdown-2019/22205/

## Slide 17: 今も続く対策
Notes: https://jp.techcrunch.com/2018/10/18/2018-10-17-mit-researchers-say-memory-splitting-breakthrough-could-prevent-another-meltdown-or-spectre-flaw/
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1101890.html

## Slide 18: 日本であまり報じられないCPU脆弱性
Notes: https://gendai.ismedia.jp/articles/-/54143?page=3

## Slide 19: 問題の深刻度
全てのプロセッサの
入れ替えが必要
最終的な解決のためには世界中のCPUをすべて
対策済みのものに交換する必要がある
メインフレームも例外では無い?（今のところ影響は確認されていない）
脆弱性の無いCPUの開発は難しい？
実際の攻撃には
高いハードル
実際の攻撃は確認されていないが、油断はできない（不審な動きが観測されている）
ソフトウェア対策の
限界
ソフトウェアでの対策はパフォーマンスに影響を与える場合がある
クラウドへの影響
仮想マシンからの攻撃を可能にするため、クラウド事業者などへの影響も大きい
IoTデバイスへの
影響
IoTデバイスは脆弱性が見つかってもパッチを当てられない場合も考えられるため、セキュリティについて考えておく必要がある
遠隔地からパッチを当てる機能、使用を停止する機能など
Notes: http://blog.trendmicro.co.jp/archives/17154